Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZS/4/2020/SzP

Zespół Szkół Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

Formularz Oferty Wykonawcy

Składamy naszą ofertę cenową na zakup dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie 
w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia do pracowni mechanicznej 
na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w ramach projektu „Szkoła z pasją” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Osoby upoważnione do podpisywania umów |  |
| Imię, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów |  |
| Adres poczty elektronicznej |  |
| Telefon kontaktowy |  |

Przedstawiamy ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia  tj. zakupu sprzętu 
i wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w ramach projektu „Szkoła z pasją”

Część I.

- Stacja klimatyzacji – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | obsługa czynnika R134a oraz R1234yf |  |
| 2. | napięcie: 220–240 V 50/60 Hz |  |
| 3. | wydajność pompy 100 l/m |  |
| 4. | szybkość odzyskiwania: 300 g/min |  |
| 5. | dokładność wagi czynnika: 10 g |  |
| 6. | dokładność wagi oleju: 5 g |  |
| 7. | przewody min. 3 m |  |
| 8. | wyświetlacz: 5'' kolorowy dotykowy |  |
| 9. | posiada wbudowaną drukarkę |  |
| 10. | wbudowana baza danych |  |
| 11. | automatyczne podgrzewanie zbiornika |  |
| 12. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| Wyposażenie w zestawie: |
| 13. | czynnik chłodniczy R134a min 12 kg |  |
|  | z butlą wielokrotnego użytku o pojemności min. 12kg |  |
|  | butla zaplombowana z aktualną legalizacją |  |
|  | typ czynnika: jednorodny |  |

- Prostownica do felg – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | wyposażona w uchwyty stabilizujące siłownik |  |
| 2. | zamknięta rama |  |
| 3. | tokarka do toczenia rantów felgi |  |
| 4. | 3 siłowniki do prostowania |  |
| 5. | średnica felgi: 10'' - 30'' |  |
| 6. | średnica felgi: 10" - 30" |  |
| 7. | siła nacisku siłownika: 5000 kg |  |
| 8. | moc silnika pompy hydraulicznej: 0,55 kW |  |
| 9. | moc silnika napędu wrzeciona: 0,55 kW |  |
| 10. | dźwignia do prostowania rantów felg |  |
| 11. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| Wyposażenie w zestawie: |
| 12. | plastikowa półka na akcesoria |  |
| 13. | 5 szt. nakładek na tłok |  |
| 14. | dźwignia do prostowania |  |
| 15. | min. 3szt tuleje przedłużające |  |
| 16. | ramiona do prostowania |  |
| 17. | klucze imbusowe |  |
| 18. | śruby i nakrętki z tuleją stożkową |  |
| 19. | tokarka |  |
| 20. | manualny wskaźnik bicia |  |
| 21. | min. 18 szt. pierścieni centrujących |  |

Część II.

- Koło angielskie – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | przelot min. 1040 mm |  |
| 2. | zakres grubości blachy stalowej: do 1,2 mm |  |
| 3. | grubość aluminium do 1,9 mm |  |
| 4. | w komplecie min. 5 sztuk hartowanych rolek |  |
| 5. | dźwignia „quick relese” |  |
| 6. | możliwość pracy w pozycji odchylonej dolnego koła |  |
| 7. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |

- Rowkarka, żłobiarka 550 mm – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | zestaw na stojaku |  |
| 2. | zakres grubości do 1,5 mm |  |
| 3. | 6 kompletów rolek roboczych w wyposażeniu |  |
| 4. | prowadnica blachy w wyposażeniu |  |
| 5. | głębokość robocza – 150 mm |  |
| 6. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |

- Przymiar blacharski – 1 zestaw

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | zestaw zawiera dwie sztuki przymiaru blacharskiego |  |
| 2. | długość jednego przymiaru blacharskiego wynosi min. 20 cm |  |
| 3. | łącznik kątowo-łukowy do połączenia dwóch przymiarów |  |

- Hebel blacharski do karoserii 350 mm – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | wyposażony w śrubę rzymską |  |
| 2. | można regulować krzywiznę tarnika w trzech płaszczyznach (wklęsła, płaska lub wypukła) |  |
| 3. | długość min. 350 mm |  |

- Tarnik do hebla blacharskiego – zgrubny (wkład) – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | dwustronny tarnik zgrubny |  |
| 2. | wymiary: długość min. 35 cm; szerokość min. 3,5 cm; grubość min. 0,5cm |  |
| 3. | przeznaczony do użytku z heblem blacharskim z poz. 4 |  |

- Tarnik do hebla blacharskiego – wykończeniowy (wkład) – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | dwustronny tarnik wykończeniowy |  |
| 2. | przeznaczony do użytku z heblem blacharskim z poz. 4 |  |
| 3. | wymiary: długość min. 35 cm; szerokość min. 3,5 cm; grubość min. 0,5 cm |  |

- Felcarko-dziurkarka pneumatyczna – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | dwie funkcje dziurkowanie i felcowanie blachy do grubości 1,5 mm |  |
| 2. | maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar |  |
| 3. | średnica wykonywanych otworów min. 5 mm |  |
| 4. | głębokość felców min. 12 mm |  |

- Zestaw do cynowania karoserii – 1 zestaw

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie w zestawie: |  |
| 1. | ze sproszkowaną cyną 25% - 200 g |  |
| 2. | cyna 25% - 4 laski, nie mniej niż: 1,12 kg |  |
| 3. | szpachelki duża i mała do rozprowadzania cyny – 2 szt. |  |
| 4. | wosk do impregnacji szpachelek min. 200 g |  |
| 5. | hebel z tarnikiem dwustronnym tytanowym – tarnik półokrągły dokładny |  |

- Piła do bloczków z betonu komórkowego – 2 sztuki

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie w zestawie: |  |
| 1. | min. 3 młotków |  |
| 2. | min. 4 kowadełek o różnych kształtach |  |
| 3. | min. 5 szt. łyżek blacharskich małych długość co najmniej 280 mm |  |
| 4. | zestaw zbliżony do zdjęcia z zał. nr 1 lub równoważny |  |

- Zestaw łyżek – 1 zestaw

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | w zestawie 5 łyżek różnych kształtów i odgięć |  |
| 2. | długość min 53 cm |  |
| 3. | łyżki kute |  |
| 4. | utwardzane w obróbce cieplnej |  |
| 5. | zestaw zbliżony do zdjęcia z zał. nr 1 lub równoważny |  |

- Pneumatyczna wyciągarka do wgnieceń – przyssawka – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | średnica przyssawki min. 15,5 cm |  |
| 2. | min. wymiary (DxSxW): 15,5 x 15,5 x 68 cm |  |

- Rozpierak hydrauliczny – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | obciążenie 4 tony |  |
| 2. | w zestawie pompa |  |
| 3. | skok tłoka siłownika: 120 mm |  |
| 4. | minimalna wysokość położenia tłoczyska siłownika: 270 mm |  |
| 5. | zestaw czterech przedłużek rurowych dla dopasowania do konkretnego zadania |  |

- Zestaw babek blacharskich – 1 zestaw

Zestaw zawiera co najmniej 8 babek

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | babka blacharska z rowkiem |  |
|  | rozmiar min.: 128x58x29 mm |  |
| 2. | babka rowkowana |  |
|  | jedna strona wypukła i kratkowana, jedna strona płaska |  |
|  | rozmiar min.: 120x58x28 |  |
| 3. | babka blacharska wypukła (gładka) |  |
|  | jedna strona wypukła, jedna strona płaska |  |
|  | rozmiar min.: 125x60x30 |  |
| 4. | babka blacharska |  |
|  | rozmiar min.: 109x59x17mm |  |
| 5. | babka blacharska |  |
|  | wymiary: 125x54x44 |  |
|  | min. masa: 700 g |  |
|  | kształt zbliżony do zdjęcia z zał. nr 1 lub równoważny |  |
| 6. | babka półokrągła |  |
|  | jedna strona wypukła jedna strona płaska |  |
|  | wymiary min.: 83x63x36 mm |  |
|  | masa min.: 1,08 kg |  |
| 7. | babka blacharska |  |
|  | wymiary min: 90x70x125 |  |
|  | masa min: 1,3 kg |  |
|  | kształt zbliżony do zdjęcia z zał. nr 1 lub równoważny |  |
| 8. | babka blacharska |  |
|  | wymiary min: 56x56x56 mm |  |
|  | masa min: 730 g |  |
|  | kształt zbliżony do zdjęcia z zał. nr 1 lub równoważny |  |

- Młotek blacharski trójdzielny, ściągający blachę – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | waga 350 g |  |
| 2. | wykonany z twardej stali narzędziowej |  |
| 3. | obuch posiada dzieloną płaszczyznę roboczą oraz mechanizm udarowy |  |

- Spawarko-zgrzewarka ręczna – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | moc: 1600W/230V |  |
| 2. | wydajność: w zależności od dyszy do 280 l/min |  |
| 3. | temperatura do 700°C |  |
|  | Zestaw zawiera: |  |
| 4. | spawarka do plastiku |  |
| 5. | dysza redukcyjna 5mm |  |
| 6. | startowy zestaw spoiw – 10 rodzajów x 100g (1 kilogram) |  |
| 7. | skrobak/zdzierak 25 mm |  |

- Spęczarko-rozciągarka 90mm – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | przelot 90 mm |  |
| 2. | twardość szczęk – powyżej 60 HRC |  |
| 3. | zakres grubości, stal: 0,8 - 1,0 mm |  |
| 4. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |

- Zaginarka do blachy min. 1250mm/2mm – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | długość robocza min. 1250 mm |  |
| 2. | grubość blachy stal: 2 mm |  |
| 3. | grubość belki zaginającej min. 24 mm |  |
| 4. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |

Część III.

- Piła szablasta – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | zasilanie: sieciowe |  |
| 2. | moc nominalna: min. 1200W |  |
| 3. | prędkość skokowa bez obciążenia: w zakresie 0-3000 obr./min |  |
| 4. | skok brzeszczotu: min. 29 mm |  |
| 5. | głębokość cięcia w drewnie: min. 220 mm |  |
| 6. | głębokość cięcia w blasze stalowej: min. 20 mm |  |
| 7. | głębokość cięcia profili i rur metalowych: min. 220 mm |  |
| 8. | długość przewodu: min. 3 m |  |
| 9. | uchwyt brzeszczotu: uniwersalny ½ in |  |
| 10. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |

- Szlifierka kątowa mała – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | ciężar max. 1,80 kg |  |
| 2. | moc min. 850 W |  |
| 3. | płynny rozruch |  |
| 4. | prędkość obr. na biegu jałowym w zakresie: 2700-10000 obr./min |  |
| 5. | regulacja obrotów |  |
| 6. | średnica tarczy min. 125 mm |  |
| 7. | gwint wrzeciona: M14 |  |
| 8. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |

- Szlifierka kątowa – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | ciężar max. 2,6 kg |  |
| 2. | moc min. 1550 W |  |
| 3. | płynny rozruch |  |
| 4. | prędkość obrotów na biegu jałowym w zakresie: 2800-11000 |  |
| 5. | regulacja obrotów |  |
| 6. | średnica tarczy: min. 125 mm |  |
| 7. | zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu |  |
| 8. | bezkluczykowa wymiana tarczy |  |
| 9. | antywibracyjna rękojeść |  |
| 10. | zabezpieczenie przeciążeniowe |  |
| 11. | sprzęgło bezpieczeństwa zabezpieczenie przed odrzutem narzędzia |  |
| 12. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |

- Wiertarka ręczna – 2 sztuki

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | moc znamionowa: min. 530 W |  |
| 2. | prędkość obr. na biegu jałowym: 0-2500 obr./min |  |
| 3. | zakres mocowania: 1-10 mm |  |
| 4. | uchwyt wiertarski szybkomocujący |  |
| 5. | obudowa wzmocniona włóknem szklanym |  |
| 6. | napięcie zasilające 220/230 V |  |
| 7. | zmiana kierunków obrotów |  |
| 8. | szyjka wrzeciona EURO 43 pozwala na mocowanie w uchwycie wiertarskim |  |
| 9. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |

- Szlifierka kątowa akumulatorowa – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | zasilanie akumulatorowe min. 18 V |  |
| 2. | bezszczotkowy silnik |  |
| 3. | średnica tarczy min. 125 mm |  |
| 4. | liczba obrotów min. 8500/min |  |
| 5. | włącznik suwakowy |  |
| 6. | możliwość zmiany tarczy bez użycia narzędzi |  |
| 7. | funkcja blokady włącznika |  |
| 8. | gwint wrzeciona M14 |  |
| 9. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |
|  | Wyposażenie w zestawie: |  |
| 10. | akumulator Li-ion 18V 5.0Ah |  |
| 11. | ładowarka |  |
| 12. | osłona bezpieczeństwa |  |

- Klucz udarowy pneumatyczny – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | zasilanie akumulatorowe min. 18 V |  |
| 2. | mocowanie: 1/2" kwadrat z pierścieniem zabezpieczającym |  |
| 3. | moment obrotowy min: na 1 biegu (Nm): 130 na 2 biegu (Nm): 550 na 3 biegu (Nm): 610 |  |
| 4. | częstotliwość udaru: na 1 biegu (ud/min): 420 na 2 biegu (ud/min): 2700 na 3 biegu (ud/min): 3000 |  |
| 5. | prędkość bez obciążenia: na 1 biegu (obr/min): 510 na 2 biegu (obr/min): 2100 na 3 biegu (obr/min): 2400 |  |
| 6. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |
|  | Wyposażenie w zestawie: |  |
| 7. | akumulator: Li-ion 18V 5.0Ah |  |
| 8. | ładowarka |  |
| 9. | walizka |  |

- Klucz dynamometryczny – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | rozmiar: 3/4" |  |
| 2. | długość: 1230 mm |  |
| 3. | zakres: 140 - 980 Nm |  |
| 4. | w zestawie Świadectwo Kalibracji wykonane na certyfikowanym przyrządzie pomiarowym |  |
| 5. | instrukcja obsługi w języku polskim |  |

- Przecinarka plazmowa – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | napięcie zasilania [V]: AC 1x230V 50-60Hz |  |
| 2. | prąd cięcia w zakresie 5-30 A |  |
| 3. | max grubość rozdzielająca 16 mm |  |
| 4. | max grubość cięcia 12 mm |  |
| 5. | max przebicie 4 mm |  |
| 6. | uchwyt plazmowy P25 4 m |  |
| 7. | przewód masowy |  |
| 8. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |

- Kompresor sprężarka śrubowa – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | pojemność zbiornika min. 500 l |  |
| 2. | ciśnienie maksymalne – 13 bar |  |
| 3. | moc silnika – 15kW/20KM |  |
| 4. | wydajność na wydmuchu (efektywna) - ok. 1985 l/min 8 bar |  |
| 5. | zasilanie – 400 V / 50 Hz / 3F |  |
| 6. | filtr liniowy – 0,1 mikrona |  |
| 7. | suszarka chłodząca w zestawie |  |
| 8. | gwarancja min. 12 miesięcy |  |

Część IV.

- Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem 1.4 mm – 2 sztuki

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | pistolet z górnym zbiornikiem |  |
| 2. | ciśnienie na wejściu: 2,0 bar |  |
| 3. | zużycie powietrza: 290 l/min |  |
| 4. | pojemność zbiornika górnego 600 ml |  |
| 5. | rozmiar dyszy 1.4 mm |  |

- Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem 1.8 mm – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | pistolet z dolnym zbiornikiem |  |
| 2. | ciśnienie 3,0-5,0 bar |  |
| 3. | zużycie powietrza: 130-200 l/min |  |
| 4. | pojemność zbiornika dolnego 1000 ml |  |
| 5. | rozmiar dyszy 1.8 mm |  |

- Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem 1.7 mm – 2 sztuki

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | pistolet z górnym zbiornikiem |  |
| 2. | zużycie powietrza: 290 l/min |  |
| 3. | pojemność zbiornika górnego 600 ml |  |
| 4. | rozmiar dyszy 1.7 mm |  |

- Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem 1.4 mm – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | pistolet z dolnym zbiornikiem |  |
| 2. | pojemność zbiornika dolnego 1000 ml |  |
| 3. | ciśnienie robocze min. 4 bary |  |
| 4. | rozmiar dyszy 1,4 mm |  |

- Promiennik lakierniczy pulsacyjny – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | żerniki – min. 3 szt. każdy po 1100W |  |
| 2. | tryb pracy – pulsacyjny lub ciągły |  |
| 3. | powierzchnia suszenia: 120 x 100 cm |  |
| 4. | napięcie 230 V / 50 Hz |  |
| 5. | cyfrowy wyświetlacz |  |

- Wózek lakiernika – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | wózek wyposażony w 4 skrętne kółka z hamulcem |  |
| 2. | uchwyt na worki |  |
| 3. | 4 szt. uchwyty na taśmy w rolkach, krążki ścierne |  |
| 4. | długość: min . 80 cm |  |
| 5. | szerokość min. 44 cm |  |
| 6. | wysokość min. 150 cm |  |

- Stojak lakierniczy – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | stojak lakierniczy obrotowy |  |
| 2. | system obrotowy sterowany pedałem umożliwia obracanie elementów o 360 stopni |  |
| 3. | min. 6 sztuk ramion z potrójnym systemem zamocowań oraz przedłużkę |  |
| 4. | zęby na kole blokującym w kształcie trapezu |  |
| 5. | stojak wyposażony jest w dwa koła, których bieżnia pokryta jest gumą odporną na działanie rozpuszczalnika |  |
| 6. | długość min. 202 cm |  |
| 7. | szerokość min. 85 cm |  |
| 8. | wysokość do poprzeczki obrotowej min. 100 cm |  |
| 9. | długość ramion mocujących min. 73 cm |  |

Część V.

- Twardościomierz mobilny – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | dokładność pomiarowa: ± 0,5% (HLD = 800) |  |
| 2. | powtarzalność pomiaru: 0,08% |  |
| 3. | pomiar twardości w następujących skalach: HL, HV, HRA, HRC, HRB, HB, HS |  |
| 4. | minimalna grubość próbki: 5 mm |  |
| 5. | minimalna średnica pomiarowa (pręty, tury itp.): 20 mm |  |
| 6. | minimalna masa próbki: > 5 kg (detal solidnie ustalony > 2 kg) |  |
| 7. | bateria: litowa |  |
| 8. | pamięć: 270 pomiarów. |  |
| 9. | port USB |  |
| 10. | ładowarka: 240V (standard PL) |  |

- Płyta pomiarowa traserska granitowa – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | płyta pomiarowa traserska granitowa |  |
| 2. | min. wymiary 630x400x100mm |  |
| 3. | standard: DIN 876/0 |  |

- Czujnik zegarowy – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | w zestawie: baza magnetyczna z płynną regulacją (statyw do czujnika) i czujnik zegarowy 0-10 mm / 0,01 mm |  |
|  | Czujnik zegarowy |  |
| 3. | zakres pomiaru: 0-10 mm |  |
| 4. | podziałka/odczyt 0,01mm |  |
| 5. | trzpień montażowy Φ 8 mm / tylne ucho z otworem Φ 6 mm |  |
| 6. | średnica tarczy zegara Φ 55 mm |  |
|  | Statyw |  |
| 7. | statyw posiada precyzyjną regulację/dojazd czujnika (sprężyna na ramieniu) |  |
| 8. | wysokość całego statywu wraz z podstawą magnetyczną około 40 cm |  |
| 9. | każde z ramion blokowane oddzielnie (długość ramienia około 16 cm) |  |
| 10. | wymiary podstawy: 5 x 6,5 x 5,5 cm |  |

- Średnicówka dwupunktowa zegarowa – różne – zestaw

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zawiera 4 sztuki |  |
| 2. | dokładność 0,01mm |  |
| 3. | średnicówka mierzy w przedziale: 10-18mm (1 sztuka) 18-35 mm (1 sztuka) 35-50 mm (1 sztuka) 50-160 mm (1 sztuka) |  |

- Głębokościomierz mikrometryczny – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | zakres pomiarowy: 0-100 mm |  |
| 2. | rozdzielczość: 0,01 mm |  |
| 3. | błąd maksymalny: 0,01 mm |  |
| 4. | szerokość stopy: 100 mm |  |
| 5. | powierzchnie pomiarowe: stal stopowa narzędziowa |  |
| 6. | zgodność z normami: DIN 863 |  |
| 7. | długość poprzeczki: 63 mm |  |
| 8. | ilość trzpieni wymiennych: 4 |  |
| 9. | średnica trzpieni wymiennych: 4,5 mm |  |

- Mikrometr zewnętrzny – 1 zestaw

Na zestaw składają się 4 mikrometry:

- Mikrometr zewnętrzny 0 – 25 mm – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | mikrometr do pomiarów zewnętrznych |  |
| 2. | odczyt noniuszowy |  |
| 3. | powierzchnie pomiarowe wykonane z węglika spiekanego |  |
| 4. | zakres pomiarów 0-25 mm |  |
| 5. | tolerancja – 4 μm |  |
| 6. | odczyt – 0,01mm |  |
| 7. | składa się z odkuwanego kabłąka, którego koniec zakończony jest kowadełkiem |  |
| 8. | z drugiej strony posiada hartowane wrzeciono z dokładnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych i nieruchomą tuleję z podziałką wzdłużną i obrotowym bębnem, z podziałką poprzeczną |  |

- Mikrometr zewnętrzny 25 – 50 mm – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | mikrometr do pomiarów zewnętrznych |  |
| 2. | odczyt noniuszowy |  |
| 3. | powierzchnie pomiarowe wykonane z węglika spiekanego |  |
| 4. | zakres pomiarów 25-50 mm |  |
| 5. | tolerancja -4 μm |  |
| 6. | odczyt-0,01mm |  |
| 7. | wyposażony w kabłąk, wrzeciona docierane z końcówkami z węglika spiekanego |  |
| 8. | uchwyt z nakrętką regulacyjną |  |

- Mikrometr zewnętrzny 50 – 75 mm – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | mikrometr do pomiarów zewnętrznych |  |
| 2. | odczyt noniuszowy |  |
| 3. | powierzchnie pomiarowe wykonane z węglika spiekanego |  |
| 4. | zakres pomiarów 50-75 mm |  |
| 5. | tolerancja -5 μm |  |
| 6. | odczyt-0,01mm |  |
| 7. | wyposażony w kabłąk, wrzeciona docierane z końcówkami z węglika spiekanego |  |
| 8. | uchwyt z nakrętką regulacyjną |  |

- Mikrometr zewnętrzny 75 – 100 mm – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | mikrometr do pomiarów zewnętrznych |  |
| 2. | odczyt noniuszowy |  |
| 3. | powierzchnie pomiarowe wykonane z węglika spiekanego |  |
| 4. | zakres pomiarów 50-75 mm |  |
| 5. | tolerancja – 5 μm |  |
| 6. | odczyt-0,01mm |  |
| 7. | wyposażony w kabłąk, wrzeciona docierane z końcówkami z węglika spiekanego |  |
| 8. | uchwyt z nakrętką regulacyjną |  |

- Kątomierz tarczowy (kątownik precyzyjny) – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | ze stali nierdzewnej |  |
| 2. | z noniuszem o rozdzielczości 1/12° = 5 minut |  |
| 3. | wyposażony w szkło powiększające dla ułatwienia odczytu |  |
| 4. | ramiona mogą być przesuwane, a następnie blokowane za pomocą śruby zaciskowej |  |
| 5. | w zestawie wymienne ramiona |  |
| 6. | długość ramion: 150 i 300 mm |  |

- Głębokościomierz noniuszowy – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | głębokościomierz noniuszowy wykonany ze stali węglowej |  |
| 2. | zakres pomiarowy: 150 mm |  |
| 3. | odczyt: 0,02 mm |  |
| 4. | wyposażony w rolkę oraz śrubę blokującą |  |

- Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości – 1 sztuka

Marka ………………. 	Typ/Model ……….……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | miernik chropowatości powierzchni HRT |  |
| 2. | cyfrowy filtr RC, PC |  |
| 3. | zakres pomiaru: Ra, Rq: 0,005-16 um / 0,020-629,9 uimch Rz, Rt: 0,02-160 um / 0,780-6299 uinch |  |
| 4. | rozdzielczość: 0,001 um <10 um 0,01 um 10 um<100 um 0,1 um <100 um |  |
| 5. | promień czujnika 10 um, diament |  |
| 6. | siła nacisku 4 mN |  |
| 7. | kąt czujnika 90 ° |  |
| 8. | ekran LCD - 4 cyfry |  |
| 9. | bateria litowa |  |
| 10. | w zestawie z kablem USB do transportu danych |  |

Kwota brutto łącznie:  (dla całości zamówienia)

..................................................................................................................................................

Kwota brutto słownie: (dla całości zamówienia)

..................................................................................................................................................

Dodatkowa gwarancja (liczba miesięcy)

..................................................................................................................................................

Szczegóły oferty cenowej w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego (Formularz cenowy)

Wymagania dodatkowe:

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać certyfikat zgodności lub dokument równoważny oraz Certyfikat Bezpieczeństwa lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę.

- Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty dostawy 
w zakresie określonym w postępowaniu nr ZS/4/2020/SzP.

- Oświadczam, iż spełniam warunki udziału określone w postępowaniu.

- Oświadczam i zapewniam, że:

  - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

  - dysponuję potencjałem technicznym zapewniającym należyte wykonanie zamówienia,

  - jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

  - gwarantuję staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,

  - gwarantuję ważności oferty przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, iż akceptuję przekazany przez Zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz  (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

- Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Część (zakres) zamówienia dotyczący…………………………….………………………* będzie realizowana przez następującego podwykonawcę ……………. (* jeśli dotyczy).

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

Oświadczam, że powyższa oferta cenowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu sprzętu i wyposażenia pracowni budowlanej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Krasnymstawie.

………………………..                                                    ………………….…………………………

miejscowość, data 			                                              Podpis osoby / osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.